## Slide 1
腾讯犀牛鸟精英培养计划 · C3 课题 | 结项汇报
V-PEFT × 小样本工业缺陷检测
以 4.15% 的可训参数逼近全量微调——差距与稳定性边界的 3-seed 受控测量
YOLO-Master EsMoE-N · 全参 2.8M
NEU-DET 1800 张 · DeepPCB
3 策略 × 3 seed × 同预算
21 训练单元 · 全部 exit 0
stage1→5 全链路证据 · 逐 PR 可评审 · reproduction/ 一键复现
2026-09-07

## Slide 2
01 · 协议
先定一场“没有借口的对照”：同预算、3 seed、唯一变量 = 策略
要回答的问题
同等训练预算下，V-PEFT(LoRA + planner 自动放置) vs “全量微调 / 冻结主干”——在 2.8M 小模型 + 小样本工业缺陷数据上，精度守住多少、代价几何？
公平协议（怎么保证结论不是器材或运气）
▸ 唯一变量 = 策略：
同预算 epochs=100 · batch=8 · imgsz=640 · amp=false
▸ 不只信一个 seed：
seed 824/2024/777 各 3 个；另加 3 个补充单元做稳定性/确定性验证
▸ 指标口径防误导：
best-mAP50(取各 epoch 最优, 非末行) · 显存取日志峰值 · 时长/单元
▸ 执行可中断可审计：
done 标记 + resume, 8×A800 共享排队, 21/21 exit 0
full_sft 全量微调(基线)
2,813,626 可训(100%), 整网反传
vpeft V-PEFT + planner
adapter 116,736(4.15%); +解冻 head 465,250(16.5%)
frozen_backbone freeze=11 冻结主干
1,906,822 可训(67.8%)
训练数据: 每(策略×seed)使用相同 k=10 全量子集(184 张), 唯一差异=可训练范围与放法
证据: stage1_env_data/README + stage3_matrix/matrix.json(21 单元定义)
02

## Slide 3
02 · 答案轮廓
预算相同 → 参数省 95.8%、精度只低 ~0.07(NEU)/~0.11(PCB)
数据集 | 策略 | mAP50 mean±sd | seed 明细(best) | 相对 full
NEU | full_sft | 0.767 ± 0.014 | 0.752 / 0.780 / 0.768 | —
NEU | vpeft | 0.694 ± 0.052* | 0.691 / 0.369⚠ / 0.746 / 0.644 | −0.073
NEU | frozen | 0.694 ± 0.041* | 0.685 / 0.210⚠ / 0.659 / 0.739 | −0.073
PCB | full_sft | 0.989 ± 0.001 | 0.989 / 0.989 / 0.990 | —
PCB | vpeft | 0.881 ± 0.072 | 0.864 / 0.819 / 0.961 | −0.108
PCB | frozen | 0.769 ± 0.151 | 0.639⚠ / 0.891 / 0.907 / 0.639⚠ | −0.220
* NEU vpeft/frozen 为稳健口径(剔除 1 个偶发 seed, n=3; 全 4-seed 均值 0.612/0.573)
⚠ = 收敛异常(seed 偶发或确定性动力学, 详见第 5 页)
“省下来的钱”长什么样
−95.8%
可训参数: 2.81M → 0.117M
−1.2 G
峰值显存: 5.3G → 4.2G (A800)
≈ 持平
时长/单元(数据管线为瓶颈)
证据: stage4_analysis/README.md 表 1-3 + comparison_tables.md
03

## Slide 4
03 · 发现①
性价比成立: 参数降 95.8%、显存省 1.2G, 精度代价在十分位
NEU-DET · mAP50(best, 稳健口径, n=3)
0.767
full
0.694
vpeft
0.694
frozen
DeepPCB · mAP50(best, 3 seed)
0.989
full
0.881
vpeft
0.769
frozen
读法(逐项检验)
① 参数
adapter 只占 4.15%(116,736/2.81M), 为最低约束档; 精度反而高于同预算的冻结(NEU 稳健口径持平, PCB 高 0.11)
② 精度
NEU 差 −0.07; PCB 差 −0.11 —— 都在 0.1 以内, 且 PCB 全量已趋饱和(0.989), 压差空间本就小
③ 显存
峰值 −1.2G(4.2G vs 5.3G), 主要省在冻结 Backbone 梯度; 边缘部署若以显存为约束则红利直接
④ 时长
约持平: 瓶颈是数据管线而非反传, 小模型红利未兑现 —— 报告如实记录, 不把“快”当卖点
⑤ 代价
代价不是参数而是稳定性(seed 偶发), 见下一页 —— 这是取舍的真正位置
证据: stage3_matrix/runs/*/summary.json + stage4/README.md 表 2(配对差)
04

## Slide 5
04 · 发现②
稳定性是隐藏的第三维度: 全量全稳, vpeft/frozen 各有 1/4 seed 收敛异常
NEU-DET 逐 seed 分布(best mAP50, 越靠右越好)
full_sft
vpeft
frozen
0
0.9
● 红 = 收敛异常
全口径 sd: full 0.014 | vpeft 0.167 | frozen 0.245
剔除 1 个偶发 seed 后: vpeft/frozen sd ≈ 0.04-0.05 —— 异常是“全有或全无”式的坏 seed
验证实验(3 个补充单元, 全 exit 0)
补充单元 | 结果(best) | 判定
neu_vpeft_s2025 | 0.644 正常 | s2024 停滞 = seed 偶发
neu_frozen_s2025 | 0.739 正常 | s2024 卡死 = seed 偶发
pcb_frozen_s824b | 0.639@ep9 = s824 重跑逐一致 | 震荡 = 确定性动力学
一句话: 参数高效/冻结法的“坏 seed”是真实风险
NEU 偶发率 ~1/4(各 1 例), 已由新 seed 验证为 seed 特异而非系统性失效;
PCB frozen@seed824 的震荡(高点落在 ep9)同 seed 重跑逐一致 → 是该 (seed, 冻结配置) 的训练动力学事实, 非采样噪声。
→ 单 seed 结论在参数高效法上不可信; 稳定性本身应作为报告维度。
证据: stage3_matrix/README(补充单元表) + runs/*/train/*/results.csv 曲线
05

## Slide 6
05 · 发现③
Planner 可审计: 6/6 ACCEPT、决策跨 seed/数据稳定、护栏与缺陷如实
PLACEMENT · 6 个 vpeft 单元
6/6
ACCEPT(无 ADAPT/REFUSE)
planner 每次给出可用放置
每单元一致决策
81 targets
非头层放置
rank = 8
base rank 不升
adapter 116,736
4.15% 全参
465,250 有效可训
含 mismatch 解冻 head
审计点 / 护栏(逐项可复核)
▪ ACCEPT 的语义
状态与 predicted Δ 进入 audit; vpeft 接受后 legacy planner 显式跳过(ao/dco/mip 被接管)——日志 [V-PEFT] selected … ranks= 行可 grep
▪ 类别 mismatch(80→6)
检测头重初始化并解冻 → vpeft 有效可训 465,250(16.5%), 报告不混同 adapter 口径
▪ strict=True 不降级
任何异常直接 raise(失败即报错), 证据链干净; 未静默 fallback
▪ 缺陷已修 cap<8
0.conv/routing_network.2/dfl.conv 容量 < 最小候选 rank(4): 原先求解器放行 → plan 校验抛错 → V-PEFT 静默降级 legacy; 修复分支已推 fork 并另开上游 PR(C_cap 硬约束 + capacity_excluded 审计), 本报告数据仍是 exclude 规避口径未重跑 → 链接见末页①
▪ LOVO / ΔmAP 口径
回归护栏系数与 REFUSE 阈值(−0.05)在源码; 实测 Δ 与 predicted_delta 对应关系记入 stage4/p2 笔记
证据: stage3 runs 日志 + stage4/planner_audit_summary.md + stage2/planner_solver_notes.md §3/§5
06

## Slide 7
06 · 怎么选
按约束选策略: 显存/部署受限→vpeft; 要最高最稳精度→full; 冻结不划算
场景 A · 显存 / 边缘受限
选 vpeft
理由
4.15% 参数 + 4.2G 峰值显存即达 full 九成以上精度(Δ ≤ 0.11); planner 零调参自动放置。
注意
避免: 精度敏感且无力复跑 seed 时
场景 B · 算力充足 · 要最稳精度
选 full_sft
理由
NEU/PCB 均最优且三 seed 零异常(sd ≤ 0.014); 免去坏 seed 排查成本。
注意
代价: 显存多 1.2G, 参数 2.81M 全反传
场景 C · 少调参的“冻结”方案
不太推荐 frozen
理由
可训参数只省 32%(67.8% 仍在训)却引入 seed 偶发与确定性震荡(PCB@824)。
注意
除非工具链强制冻结接口, 否则无性价比
判定依据: stage4/README.md 表 1-2(mean/sd/配对差) · 表 3(参数/显存/时长) · 稳健口径定义见同文件
证据: stage4_analysis/README.md(结论判读节)
07

## Slide 8
07 · 证据链
每条结论都给了评审一条可查证的路径(文件/git/复现包)
结论 | 证据文件(均已入库) | 内容
精度与稳定性 | stage3_matrix/evidence_summary.csv · runs/*/results.csv | 21 单元 best-mAP50 + 逐 epoch 曲线 + 显存峰值
统计(mean/sd/CI/配对差) | stage4_analysis/comparison_tables.md | 3-seed 统计 + 稳健口径 + 四维表
Planner 审计 | stage4_analysis/planner_audit_summary.md | ACCEPT 分布 / 护栏 / ΔmAP 口径
许可 / SHA / 环境 | stage1_env_data/README.md | NEU-DET/DeepPCB 来源与哈希留档
复现一键组装 | stage5_pr_delivery/reproduction/ | 命令样例 · paths.env · 数据转换脚本 · 统计表
缺陷修复(PR) | 分支 fix/vpeft-capacity-guard + 独立 PR | C_cap 容量硬约束 + capacity_excluded 审计 + 未适配层冻结(2 commit · 链接见末页①)
GIT · 8 本地 commit(逐 PR 四节)
▸ stage1 env+data
▸ stage2 server smoke (BF-01 修复)
▸ stage3 matrix + 21 单元
▸ stage4 stats + audit
▸ stage5 复现包 + 报告 + PPT
一键复现路径
python stage5/assemble_reproduction.py
→ reproduction/(命令/脚本/env/统计)
三策略命令样例 → 修改 seed/device
补充单元: run_supplement.py 自愈调度
证据: git ls-files scripts/c3_vpeft/ 全量证据 + stage5_pr_delivery/reproduction/
08

## Slide 9
08 · 边界
边界声明: 这些数字为什么不能外推太远(评审先看这里)
样本量
n = 3-4 seed, CI 宽(±0.23~0.34 全口径); 偶发率 ~1/4 仅作警示, 不推总概率。
n
模型规模
EsMoE-N 全参仅 2.8M: LoRA 相对全量的参数优势被小基数压缩; 结论不必然迁移到更大模型。
M
数据域
两数据集(工业表面/PCB 缺陷), 分辨率与类别数有限; NEU-DET 镜像无显式 LICENSE(SHA-256 留档)。
D
预算形态
同 epochs 预算下时长持平(数据管线瓶颈); 若改为“同 wall-clock”预算, 结论排序可能变化, 未测。
T
策略实现
vpeft=当前 planner(rank 8/ao solver); frozen=freeze=11 单档, 未扫冻结深度。
S
凡涉及外推(其他数据/更大模型/其他预算定义)均须重测; 本包已备好重测工具链。
证据: stage5/report_final.md §4 局限 与 stage4/README 口径红线
09

## Slide 10
一句话带走
V-PEFT 在 2.8M 小模型上的答案:
“低参数 / 低显存拿九成精度 —— 代价写进了 seed 分布里”
三策略一句话结论(完整对照见 stage4)
full_sft
0.767 / 0.989 | sd ≤ 0.014
最高且最稳的基线; 要精度就选它
vpeft
0.694* / 0.881 | 4.15% 参数
省 95.8% 参数+1.2G 显存, 接受偶发风险
frozen_backbone
0.694* / 0.769 | 67.8% 可训
省得少还添乱, 不推荐
交付状态 / 下一步
▸ ① 修复分支已 push fix/vpeft-capacity-guard(2 commit); 独立 PR 待发起
▸ ② 证据包已 push fork lycyhrc/YOLO-Master:c3-vpeft-smoke(本地 commit 全部同步)
▸ ③ 可选扩展 k=5/10/50/100 档位曲线(数据就绪), GPU 低峰补跑
交付链接（② 待填 · 上传后替换）
① 上游修复 PR 独立发起
Tencent/YOLO-Master/pull/279
② 证据附件 <<EVIDENCE_LINK_PLACEHOLDER>>
数字来源: stage3_matrix/runs(21 单元) · stage4_analysis(2026-09-07 定稿) · stage5 交付 2026-09-11